H O T Ă R Â R E

cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea şi aprobarea,

în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a

pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă

nr. 180/2016  din  10.06.2016

Monitorul Oficial nr.206-214/1185 din 15.07.2016

* * *

|  | ÎNREGISTRAT: Ministerul Justiţiei nr.1122 din 6 iulie 2016. Ministrul justiţiei Vladimir CEBOTARI |
| --- | --- |

În temeiul articolului 7 alineatul (2) lit.i) din Legea nr.303 din 13 decembrie 2013, privind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.60-65, art.123), Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentului Regulament se pune în sarcina subdiviziunilor Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

| DIRECTOR | Sergiu CIOBANU |
| --- | --- |
| DIRECTOR | Octavian LUNGU |
| DIRECTOR | Iurie ONICA |
| DIRECTOR | Ghenadie PÂRŢU |
| Nr.180/2016. Chişinău, 10 iunie 2016. |

APROBAT

prin Hotărârea Consiliului

de administraţie al ANRE

nr.180/2016 din 10 iunie 2016

Notă: În tot textul Regulamentului cuvântul „consideraţie” se substituie cu cuvântul „considerare”, conform Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022

REGULAMENT

cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor,

a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice

de alimentare cu apă

Secţiunea 1

SCOPUL ŞI DOMENIUL DE APLICARE

1. Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă (în continuare Regulament) are drept scop stabilirea modalităţii unice de calculare şi aprobare a consumurilor tehnologice şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, volume de apă care vor fi luate în considerare la determinarea tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate.

2. Calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se realizează în conformitate cu prezentul Regulament, de către fiecare operator care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare în scopul justificării consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în procesele de captare, tratare, transportul, acumularea şi distribuţia apei, respectiv, de canalizare şi de epurare a apelor uzate.

[Pct.2 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

Secţiunea 2

DISPOZIŢII GENERALE

3. În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:

consum tehnologic – cantitatea de apă consumată/ utilizată pentru a se realiza procesele tehnice, procesele tehnologice la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, lucrări necesare a fi efectuate în anul de reglementare în conformitate cu actele normativ tehnice de profil;

pierderi de apă – cantitatea de apă pierdută la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă în procesele de tratare, transportul, distribuţia apei prin sistemul public de alimentare cu apă.

4. Consumul tehnologic de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare include:

a) consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei;

b) consumul tehnologic de apă în procesele de tratare şi pompare a apei;

c) consumul tehnologic de apă la transportul şi distribuţia apei;

d) consumul de apă pentru necesităţile antiincendiare;

e) consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului;

f) consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare.

[Pct.4 completat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

5. Consumul tehnologic de apă în procesele de captare a apei include:

a) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă, inclusiv consumul de apă la spălatul sitelor; consumul de apă la spălatul microfiltrelor; consumul de apă la spălarea conductelor de captare (aspiraţie, sifon, gravitaţionale);

b) consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, inclusiv consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea fântânilor arteziene; consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea castelelor/ turnurilor de apă; consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă;

c) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor de apă, suflantelor şi pierderi de apă prin garniturile de etanşare.

[Pct.5 completat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

6. Consumul tehnologic de apă în procesele de tratare şi pompare a apei include:

a) consumul tehnologic de apă pentru spălatul, dezinfectarea filtrelor;

b) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor şi pierderi de apă prin garniturile de etanşare;

c) consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor/bazinelor;

d) consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei;

e) consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului;

f) consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare.

[Pct.6 completat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

7. Consumului tehnologic de apă la transportul, distribuţia apei include volumul de apă utilizat la procesele tehnologice de reparare planificată a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei şi a rezervoarelor de înmagazinare a apei, pentru spălare şi dezinfectare, inclusiv:

a) consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei;

b) consumul de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei;

c) consumul tehnologic de apă utilizat la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor;

d) volumul de apă la prelevarea probelor de apă din reţelele publice de transport, de distribuţie a apei;

e) consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor de apă şi pierderi de apă prin garniturile de etanşare.

[Pct.7 completat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

8. Consumul tehnologic de apă în sistemul public de canalizare include:

a) volumul de apă utilizat pentru răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor şi pierderi de apă prin garniturile de etanşare;

b) volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare);

c) volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului;

d) volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului;

e) volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a reţelelor publice de canalizare.

La realizarea calculelor consumului tehnologic de apă în sistemul public de canalizare necesar funcţionării sistemului public de canalizare se ia în considerare şi volumul apelor uzate colectate pentru epurare din zonele unde nu există reţea publică de canalizare.

[Pct.8 completat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

9. Pierderile de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare includ:

a) pierderile de apă la staţiile de tratare;

b) pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei.

10. Pierderile de apă la staţiile de tratare includ scurgeri de apă exfiltrată prin pereţii rezervoarelor, bazinelor de apă (amestecătoare, decantoare, filtre etc.).

11. Pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei includ:

a) volumul pierderilor de apă la deteriorări şi/ sau avarieri a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei;

b) volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport şi de distribuţie a apei;

c) volumul pierderilor latente de apă din reţelele publice de transport şi de distribuţie a apei.

[Pct.11 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

12. Calculul consumului de apă la realizarea operaţiunilor tehnologice pentru furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare precum şi calculul pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă în anul de reglementare se realizează pentru fiecare operaţiune tehnologică, tehnică.

13. În cazul în care operatorul nu prezintă informaţii prin care se confirmă veridicitatea indicatorilor utilizaţi în calcul la realizarea operaţiunilor tehnologice, volumul respectiv de apă nu se califică ca consum tehnologic.

14. La calcularea consumului de apă pentru serviciile antiincendiare se utilizează date tehnice conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne.

15. Calculul consumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului se realizează în funcţie de numărul personalului tehnic angajaţi ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale personalului tehnic angajat, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz.

Secţiunea 3

CALCULAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC ŞI A PIERDERILOR DE APĂ

Subsecţiunea I

Consumul tehnologic de apă

16. Volumul total al consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemul public de alimentare cu apă, VPA n, se determină conform formulei:

VPAn. = Vc.t. sum.+Vpr.a.sum , m3, (1)

unde:

Vc.t.sum. – consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (2) din punctul 17 al prezentului Regulament;

Vpr.a.sum. – pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, în anul de reglementare se determină conform formulei (27) din punctul 33 al prezentului Regulament.

17. Consumul tehnologic sumar de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vc.t.sum., se determină conform formulei:

Vc.t.sum. = Vc.t.s.cpt.+Vc.t.s.trt.+V c.t.t/d.+Vsum.antiincend+Vn.g.opr.+Vc.t.s.cnl.+Va.c.a., m3, (2)

unde:

Vc.t.s.cpt. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în procesele de captare a apei se determină conform formulei (3) din punctul 18 al prezentului Regulament;

Vc.t.s.trt. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei se determină conform formulei (8) din punctul 21 al prezentului Regulament;

Vc.t.t/d. – volumul consumului tehnologic sumar de apă la transportul, distribuţia apei (inclusiv pomparea în/din rezervoarele, bazinele sistemului public de alimentare cu apa) se determină conform formulei (16) din punctul 29 al prezentului Regulament;

Vsum.antiincend – volumul consumului sumar de apă pentru necesităţile antiincendiare se determină conform formulei (20) din punctul 30 al prezentului Regulament;

Vn.g.opr. – volumul consumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului se determină conform cerinţelor punctului 31 şi indicatorilor stabiliţi în Anexa nr.1 la prezentul Regulament;

Vc.t.s.cnl. – volumul consumului tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, se determină conform formulei (23) din punctul 32 al prezentului Regulament;

Va.c.a. – volumul apei livrat consumătorilor cu autocisterne în timpul lichidării avariilor, m3.

Notă:

Volumele de apă transportate cu cisternele pentru asigurarea cu apă potabilă a consumatorilor aflaţi în perimetrul conductei de apă care a fost deconectată pentru remedierea avariei sau pentru executarea lucrărilor planificate, se justifică prin prezentarea copiilor fişelor de lucru la conducta de apă din adresa respectivă, copia foii de parcurs a unităţii de transport care indică deplasarea la adresa respectivă precum şi volumul cisternei la unitatea de transport.

[Pct.17 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

18. Consumul tehnologic sumar de apă în procesul de captare se determină conform formulei:

Vc.t.s.cpt. = Vst.supr.+Vst.sub.  , m3, (3)

unde:

Vst.supr. – consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă se determină conform formulei (4) din punctul 19 al prezentului Regulament;

Vst.sub. – consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane se determină conform formulei (6) din punctul 20 al prezentului Regulament.

19. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele de suprafaţă,  Vst.supr., se determină conform formulei:

Vst.supr.=Vs.s.+Vs.mf.+Vr.rulm.st.pomp.+Vetans.pomp.+Vs.c.c., m3, (4)

unde:

Vs.s. – consumul de apă la spălatul sitelor se stabileşte egal cu 0,5% din volumul total de apă care trece prin site, m3;

Vs.mf. – consumul de apă la spălatul microfiltrelor se stabileşte egal cu 1,5% din volumul total de apă care trece prin microfiltre, m3;

Vr.rulm.st.pompe – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor se determină conform formulei (10) din punctul 23, m3;

Vetans.pompe – consumul tehnologic de apă prin garniturile de etanşare se determină în baza datelor din paşapoartele tehnice ale pompelor de apă, în funcţie de tipul pompei de apă şi de construcţia sistemului de etanşare, m3;”

Vs.c.c – consumul de apă la spălarea conductelor de captare a apei (aspiraţie, sifon, gravitaţionale), se determină conform formulei:

Vs.c.c = 2827 ∙ d2 ∙ v ∙ t ∙ n, m3, (5)

unde:

2827 – coeficient calculat (π/4 ∙ 3600);

d – diametrul conductei de apă spălate, m;

v – viteza apei în conducta de apă, m/s;

t – durata de timp a unei proceduri de spălare, ore;

n – numărul de spălări pe an, unităţi.

Notă:

v – viteza apei în conducta de apă:

a) pentru conductele de apă cu diametrele 300÷500 mm – 1÷1,5 m/s;

b) pentru conductele de apă cu diametrele mai mari de 500 mm – 1,5÷2 m/s;

t – se stabileşte nu mai mare de 0,2 ore;

n – numărul de spălări pe an, în funcţie de calitatea apei din sursă, se stabileşte una spălare pe an. În cazul în care sunt prescripţii emise de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, numărul de spălări se majorează cu numărul prescripţiilor emise de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, cu prezentarea copiilor prescripţiilor.

Operatorul este obligat să întocmească actele de efectuare a spălărilor în care se indică în mod obligatoriu data efectuării spălării, diametrul şi materialul conductei de apă spălate, lungimea tronsonului la care s-a efectuat spălarea, durata de timp a spălării, volumul de apă utilizat la spălarea fiecărui tronson de reţea. În cazul în care nu se întocmesc actele respective, volumele corespunzătoare de apă nu se iau în considerare la calcularea consumului tehnologic.

[Pct.19 în redacţia Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

20. Consumul tehnologic de apă la captarea apei din sursele subterane, Vst.sub. se determină conform formulei:

Vst.sub. = Vsp.f.a. ∙ n 1+Vsp.c/t. ∙ n2+Vsp.reţ., m3, (6)

unde:

Vsp.f.a. – consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unei fântâni arteziene, se determină conform formulei:

Vsp.f.a. = Q p. ∙ t ∙ n, m3, (7)

unde:

Q p. – debitul maxim al pompei de apă a fântânii arteziene se stabileşte conform datelor paşaportului tehnic al pompei, m3/h;

t – durata de timp a unei proceduri de spălare, ore;

n – numărul de spălări pe an, unităţi.

Notă:

n – numărul de spălări pe an, în funcţie de calitatea apei din sursă se stabileşte una spălare pe an;

t – durata de timp a unei proceduri de spălare:

a) pentru fântânile cu adâncimea până la 200 m, 0,5 ore;

b) pentru fântânile cu adâncimea de la 200 m şi mai mare (mai adâncă), 1,1 ore;

n1 – numărul de fântâni arteziene, unităţi;

n2 – numărul de castele/ turnuri de apă, unităţi;

Vsp.c/t. – consumul tehnologic de apă la spălatul şi dezinfectarea unui castel/ turn de apă se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament.

Vsp.reţ. – consumul tehnologic de apă la spălarea şi dezinfectarea reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castelul/turnul de apă, până la colectorul/ bazinul de apă se determină conform formulei (18) din punctul 29 al prezentului Regulament.

21. Consumul tehnologic sumar de apă în procesele de tratare a apei, Vc.t.st.trt., se determină conform formulei:

Vc.t.s.trt. = Vsp.filtr.+Vsp/dz.filtr+Vr.rulm.+Vetanş.pompe

+Vsp/dz.rz/bz.+Vpr.prelc.+Vlb.+Vevc.nam., m3, (8)

unde:

Vsp.filtr. – consumul tehnologic de apă pentru spălatul stratului filtrant a unui filtru rapid la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (9) din punctul 22 al prezentului Regulament;

Vsp/dz.filtr – consumul de apă utilizat la spălarea şi dezinfectarea pereţilor filtrelor se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;

Vr.rulm. – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (10) din punctul 23 al prezentului Regulament;

Vetanş.pompe – consumul tehnologic de apă prin garniturile de etanşare se determină în baza datelor din paşapoartele tehnice ale pompelor de apă, în funcţie de tipul pompei de apă şi de construcţia sistemului de etanşare;

Vsp/dz.rz/bz. – consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament;

Vpr.prelc. – consumul tehnologic de apă la prelevarea probelor de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la staţiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei se determină conform formulei (12) din punctul 26 al prezentului Regulament;

Vlb. – consumul tehnologic de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament;

Vevc.nam. – consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantoare se determină conform formulei (14) din punctul 28 al prezentului Regulament.

[Pct.21 completat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

22. Consumul tehnologic de apă pentru spălatul unui filtru rapid (Vsp.filtr.) la staţiile de tratare a apei, se determină conform formulei:

Vsp.filtr. = 3,6 ∙ Sfiltru ∙ qint. ∙ n ∙ t ∙ 365, m3, (9)

unde:

3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;

Sfiltru – suprafaţa stratului filtrant, m2 de suprafaţă;

qint. – intensitatea apei la spălare, l/(s∙m2);

n – numărul de spălări în 24 ore, unităţi;

t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, ore;

365 – numărul zilelor în an.

Notă:

a) pentru spălatul unui filtru rapid:

qint. – intensitatea apei la spălare, se stabileşte 12 l/(s ∙ m2);

n – numărul de spălări în 24 ore, se stabileşte în funcţie de calitatea apei din sursă, dar nu mai mult de 2 spălări;

t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabileşte 0,1 ore;

b) pentru spălatul prefiltrelor:

qint. – intensitatea apei la spălare se stabileşte 15 l/(s ∙ m2);

n – numărul de spălări în 24 ore se stabileşte în funcţie de calitatea apei din sursă, dar nu mai mult de 2 spălări;

t – durata de timp a operaţiunii tehnologice de spălare, se stabileşte 0,3 ore.

În cazul în care sunt prescripţii emise de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, numărul de spălări ale filtrelor se majorează respectiv, cu prezentarea copiilor prescripţiilor.

Operatorul este obligat să întocmească actele de efectuare a spălărilor în care se indică în mod obligatoriu data efectuării spălării, suprafaţa filtrului la care s-a efectuat spălarea, durata de timp a spălării, volumul de apă utilizat la spălatul fiecărui filtru. În cazul în care nu se întocmesc actele respective, volumele corespunzătoare de apă nu se iau în considerare la calcularea consumului tehnologic.

Calculul volumului anual de apă pentru spălatul filtrelor la staţiile de tratare a apei se efectuează şi se prezintă în baza datelor din Anexa nr.1 la prezentul Regulament.

[Pct.22 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

23. Consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei, Vr.rulm., se determină conform formulei:

Vr.rulm.= ∑ni=1 [(q r.rulm.i + q sc.e.i) × tfi × 10-3], m3, (10)

unde:

q r.rulm.i – consumul de apă pentru răcirea rulmenţilor conform paşaportului tehnic al instalaţiei, l/h;

q sc.e.i – scurgerile specifice prin garniturile de etanşare conform paşaportului tehnic al instalaţiei, l/h;

tfi – durata de timp de funcţionare anuală a agregatului, conform registrelor de evidenţă, ore;

ni – numărul agregatelor în funcţiune pentru fiecare tip în parte, unităţi;

10-3 – coeficient de conversie din litri în m3.

Notă:

q – consumul de apă la un agregat volum indicat în paşaportul tehnic al agregatului;

t – durata de timp de funcţionare a agregatului constituie numărul orelor de funcţionare a agregatului conform datelor Registrului de exploatare;

n – numărul agregatelor în funcţiune constituie numărul agregatelor în funcţiune conform datelor Registrului de exploatare.

[Pct.23 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

24. În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

25. Consumul tehnologic de apă la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor/bazinelor la staţiile de tratare a apei, Vsp/dz.rz/bz., se determină conform formulei:

Vsp/dz.rz./bz = (2 ∙ qi ∙ t + 0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3, m3, (11)

unde:

qi – debitul jetului de apă, l/(s∙m2);

n – numărul de spălări;

s – suprafaţa interioară a rezervorului/ bazinului, m2 de suprafaţă;

t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului, secunde;

0,5 – volumul de apă clorinată utilizată la dezinfectarea 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/bazinului, l/m2 ;

10-3 – coeficientul de transformare din litri în m3;

Notă:

qi. – debitul jetului de apă, se stabileşte 2 l/(s∙m2);

n – numărul de spălări, se stabileşte una spălare pe an. În cazul în care sunt prescripţii emise de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, numărul de spălări se majorează cu numărul prescripţiilor emise de Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică, cu prezentarea copiilor prescripţiilor;

t – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă interioară a rezervorului/ bazinului se stabileşte 12 secunde.

Operatorul este obligat să întocmească actele de efectuare a spălărilor rezervoarelor/bazinelor în care se indică în mod obligatoriu data efectuării spălării, suprafaţa interioară a rezervorului/bazinului, volumul de apă utilizat la spălatul fiecărui rezervor/bazin. În cazul în care nu se întocmesc actele respective, volumele corespunzătoare de apă nu se iau în considerare la calcularea consumului tehnologic.

[Pct.25 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

26. Consumul tehnologic de apă ce curge din robinetele de prelevare a probelor la staţiile de tratare a apei în procesul de prelucrare fizico-chimică a apei, Vpr.prelc., se determină conform formulei:

Vpr.prelc. = 24 ∙ qprp ∙ nr. ∙ 365, m3, (12)

unde:

24 – durata curgerii neîntrerupte a apei prin robinetele de probă în zi, ore;

qprp – cantitatea (debitul) de apă la prelevarea probei de apă de la robinete, se stabileşte 0,36 m3/oră;

nr.  – numărul robinetelor de prelevare a probelor de apă, conform schemei tehnice, unităţi;

365 – perioada de calcul a colectării centralizate a probelor de apă, zile.

27. Volumul de apă pentru necesităţile tehnologice ale laboratorului, Vlb., se determină conform formulei:

Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, m3, (13)

unde:

nl.lb – numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), unităţi;

qn.l.lb – consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, m3/zi (24 ore);

365 – perioada de calcul, zile.

Notă:

nl.lb, – numărul de lucrători în laborator în zi (24 ore), se stabileşte conform numărului real de lucrători ai laboratorului;

qn.l.lb, – consumul normativ de apă ce revine pentru un lucrător în laborator, se stabileşte 0,46 m3/zi (24 ore);

În cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrat în perioada precedentă, conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

28. Consumul tehnologic de apă la evacuarea nămolului din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor, Vevc.năm., se determină conform formulei:

unde:

T – perioada de funcţionare a decantorului între evacuări, ore;

q – debitul mediu orar real de apă intrat în decantoare, m3/h;

Cp.s. – concentraţia particulelor în suspensie din apă care intră în decantor, gr/m3 (mg/l), care se determină conform formulei:

C p.s = M+K ∙ Dc+0,25 ∙ Ca.b.+Bv, m3, (15)

unde:

M – turbiditatea apei brute, mg/l;

K – coeficient, în funcţie de tipul coagulantului (floculantului): sulfat de aluminiu curăţit – 0,5; coagulant nefelin – 1,2; clorură de fier – 0,7;

Dc. – doza de coagulant, mg/l;

Ca.b. – culoarea apei brute, grade;

Bv. – concentraţia particulelor nedizolvate introduse cu alcalinizator, mg/l;

mp.s. – turbiditatea apei la ieşirea din decantor, mg/l;

δ – valoare medie pe toată înălţimea în partea de sedimentare a concentraţiei particulelor solide sedimentate în nămol, gr/m3;

Kd. – coeficientul de diluare a nămolului:

a) 1,5 – evacuarea hidraulică a nămolului;

b) 1,2 – evacuarea mecanică a nămolului;

c) 1,5 – spălarea sub presiune hidraulică a nămolului;

ndec.  – numărul de decantoare care au fost în funcţiune, unităţi;

nev. – numărul de evacuări de nămol din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor pe an, unităţi.

Notă:

T – perioada de funcţionare a decantorului între evacuări se stabileşte conform tipului decantorului, paşaportului tehnic, instrucţiunii de exploatare şi Normelor în constricţii “SNiP 2.04.02-84*” (“ Водоснабжение, наружные сети и сооружения”);

ndec. – numărul de decantoare care au fost în funcţiune se stabileşte conform numărului real a decantoarelor care au fost în funcţiune în perioada anului reglementat;

nev. – numărul de evacuări de nămol din camerele de floculaţie (reacţie), din decantor pe an se stabileşte în funcţie de numărul mediu de evacuări a nămolului în ultimii 3 ani.

29. Consumul tehnologic sumar de apă în reţele publice la transportul şi distribuţia apei, Vc.t.t/d., se determină conform formulei:

Vc.t..t/d = Vg.r.t/d.+Vs/d. r.t/d.+Vsp/dz.rz./bz.+Vpr.r.t/d.+Vr.rulm.+Vetanş.pompe, m3, (16)

unde:

Vr.rulm. – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor de apă, suflantelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (10) din punctul 23;

Vetanş.pompe – consumul tehnologic de apă prin garniturile de etanşare se determină în baza datelor din paşapoartele tehnice ale pompelor de apă, în funcţie de tipul pompei de apă şi de construcţia sistemului de etanşare.

Vg.r.t/d – consumul de apă la procesele de golire a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:

unde:

0,785 – coeficient de transformare (0,785=π/4);

n – numărul sectoarelor de ţevi golite, unităţi;

d – diametrul sectorului ţevii golite, m;

Li – lungimea sectorului ţevii golite, m.

Vs/d.r.t/d. – consumul tehnologic de apă la spălarea reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:

Vsp/dz.r.t/d. = 2827 ∙ ∑di2 ∙ vapa. ∙ tsp. , m3, (18)

unde:

2827 – coeficient calculat (π/4 x 3600);

di – diametrul conductei spălate, m;

vapa. – viteza apei, m/s;

tsp. – durata de timp a spălării, ore;

Notă:

vapa – viteza apei, se stabileşte 1 m/s;

tsp. – durata de timp a spălării, se stabileşte nu mai mare de 1,5 ore.

Operatorul întocmeşte actul de spălare a reţelei publice de alimentare cu apă, după fiecare spălare, în care va indica obligatoriu data, diametrul şi materialul conductei de apă, lungimea tronsoanelor de reţea publică de alimentare cu apă, durata de timp a spălării şi respectiv volumul de apă utilizat la spălare.

În cazul în care nu se întocmesc actele respective, volumele corespunzătoare de apă nu se iau în considerare la calcularea consumului tehnologic.

Pentru spălarea repetată a reţelelor publice de alimentare cu apă se prezintă şi actul care justifică necesitatea spălării suplimentare.

Volumul de apă la prelevarea probelor pentru verificarea calităţii apei în reţelele publice de distribuţie a apei, Vpr.r. r./d. în procesul de distribuţie, se determină conform formulei:

Vpr.r.t/d. = q ∙ t ∙ npr, m3, (19)

unde:

q – cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă, m3/oră;

t – durata de timp de scurgere a apei prin robinetul de prelevare a probei de apă, ore;

npr. – numărul probelor prelevate din reţelele publice de distribuţie a apei, unităţi.

Notă:

q – cantitatea (debitul) de apă ce curge prin robinete la prelevarea probei de apă, se stabileşte 0.36 m3/oră;

t – durata de timp de scurgere a apei la prelevarea probei prin robinetul de prelevare a probei de apă, se stabileşte 0,25 ore;

np, – numărul probelor de apă prelevate, din reţelele publice de distribuţie a apei se stabileşte în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Consumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor, Vsp./dz.rz/bz. se determină conform formulei (11) din punctul 25 al prezentului Regulament.

Notă:

Consumul tehnologic de apă la transportul şi distribuţia apei inclusiv la procesele de golire (Vg.r.t/d) şi de spălare (Vsp/dz.r.t/d.) a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei se prezintă în baza datelor prezentate conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.

Consumul tehnologic de apă utilizată la spălatul, dezinfectarea rezervoarelor (Vsp./dz.rz/bz.) se prezintă în baza datelor prezentate conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.

[Pct.29 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

30. Consumul sumar de apă pentru necesităţile antiincendiare, Vsmr.antiincend., se determină conform formulei:

Vsmr.antiincidend. = Vincend.+V tst.hidr., m3, (20)

unde

a) consumul de apă pentru lichidarea incendiilor se determină conform formulei:

Vincend. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tfn , m3, (21)

unde:

3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;

q – consumul normativ de apă ce revine unui ajutaj conectat prin hidrant, l/sec;

n – numărul de hidranţi cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului;

tfn – durata de timp de funcţionare a hidrantului cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului, ore.

Notă:

q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului se stabileşte 15 l/sec;

n – numărul de hidranţi cu conectare directă a furtunului în procesul de lichidare a incendiului se stabileşte conform datelor prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerul Afacerilor Interne, conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă;

tfn – perioada de funcţionare reală a hidrantului se stabileşte în conformitate cu datele prezentate de Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale ale Ministerului Afacerilor Interne (cu datele din actele de lichidare a incendiului).

b) consumul tehnologic de apă pentru procesele de verificare tehnică a hidranţilor se determină conform formulei:

Vtst.hidr. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tvf, m3, (22)

unde:

3,6 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;

q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului, l/sec;

n – numărul de hidranţi expuşi procesului de verificare tehnică, unităţi;

tv.h – durata de timp de verificare tehnică a hidrantului, ore.

Notă:

q – consumul normativ de apă ce revine unui hidrant, la conectarea directă a furtunului, se stabileşte – 15 l/sec;

n – numărul de hidranţi expuşi procesului de verificare tehnică, se determină conform schemei tehnice a sistemului public de alimentare cu apă, unităţi;

tv.h. – durata de timp de verificare tehnică a hidrantului se stabileşte – 0,03 ore.

- În cazul existenţei contoarelor, se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă înregistrată de către contoare, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

- Volumul de apă destinat pentru necesităţile serviciilor antiincendiare în localităţile urbane, rurale se reglementează de către operator, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne şi administraţia publică locală în conformitate cu Regulamentul cu privire la serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

31. Consumul de apă pentru necesităţile gospodăreşti ale operatorului, care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vn.g.opr., se determină în funcţie de numărul de angajaţi ai operatorului, numărul zilelor de lucru ale angajaţilor, numărul utilajelor tehnice (autocamioane, automobile aflate în uz), suprafaţă încăperilor de muncă la sectoare.

Notă:

- Volumul anual de apă destinat pentru necesităţile potabile şi menajere ale operatorului se determină în baza datelor prezentate conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament;

- în cazul existenţei contoarelor se utilizează valoarea efectivă a volumului de apă pentru necesităţile gospodăreşti, înregistrată conform indicilor contorului, dar care nu va fi mai mare decât volumul de apă ce se obţine conform calculelor.

[Pct.31 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

32. Consumul tehnologic sumar de apă în sistemul public de canalizare, Vc.t. s.cnl., se determină conform formulei:

Vc.t.s.cnl. = Vsp.grt.+Vtr.nm.+Vlb.+Vds.r.cln.+Vr.rulm.+Vetanş.pompe+Vinst.i-n.„ m3, (23)

unde:

Vsp.grt. – volumul de apă utilizat în procesul de spălare a grătarelor („subsolului” secţiei de pompare) se determină conform formulei:

Vsp.grt. = s ∙ t ∙ n ∙ q/1000 ∙ 365, m3, (24)

unde:

s – suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare), m2 de suprafaţă;

t  – durata de timp a spălării 1 m2 de suprafaţă, secunde;

n – numărul de spălări în decurs de 24 de ore;

q – debitul jetului de apă, l/(s ∙ m2).

Notă:

s – suprafaţa secţiei de grătare (suprafaţa „subsolului” secţiei de pompare) se determină conform datelor tehnice ale instalaţiei;

t – durata de timp a spălării, se stabileşte 12 secunde;

n – numărul de spălări, în decurs de 24 de ore se stabileşte una dată;

q – debitul jetului de apă, se stabileşte egal cu 2 l/(s∙m2).

Volumul de apă utilizat în procesul de tratare a nămolului, Vtr.nm., se determină conform formulei:

Vtr.nm. = Qs.u. ∙ ∑q, m3, (25)

unde:

Qs.u. – cantitatea de substanţă uscată destinată pentru tratare, tonă;

q – consumul de apă utilizat la pregătirea soluţiei (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului, m3/t substanţă uscată (Qs.u.).

Cantitatea de substanţă uscată destinată pentru tratare, Qs.u., se determină în funcţie de volumul apelor uzate expus pentru epurare şi turbiditatea apelor uzate expuse pentru epurare la staţia de epurare a apei, care se calculează conform formulei:

Qs.u. = Qapă.uz. ∙ (Cinf. – Cefl.), t (tone), (26)

unde:

Qapă.uz, – volumul apelor uzate expusă pentru epurare la staţia de epurare a apei, care se stabileşte conform indicaţiilor de debitmetru al staţiei de epurare a apei;

Cinf. – concentraţia mg/l de impurităţi la un litru de apă uzată în influent (la intrarea în staţie) expusă pentru epurare la staţia de epurare a apei, care se stabileşte conform rezultatelor investigaţiilor tehnologice ale laboratorului;

Cefl. – concentraţia mg/l de impurităţi la un litru de apă uzată epurată (în efluent – la ieşirea din staţie), care se stabileşte conform rezultatelor investigaţiilor tehnologice ale laboratorului.

Notă:

q – consumul de apă utilizat la pregătirea soluţiei (floculant) pentru un proces tehnologic de deshidratare a nămolului constituie volumul de apă indicat în paşaportul tehnic al instalaţiei/ agregatului de pregătire a reactivelor la prelucrarea de substanţă uscată (Qs.u.);

Vlb. – volumul de apă utilizat pentru procesele tehnologice ale laboratorului se determină conform formulei (13) din punctul 27 al prezentului Regulament;

Vds.r.cnl. –  volumul de apă utilizat la procesele de desfundare a reţelelor publice de canalizare se determină conform datelor pentru perioada ultimilor 3 ani, în funcţie de numărul mediu de desfundări a reţelelor şi de volumul de apă consumat.

Vr.rulm. – consumul tehnologic de apă la răcirea rulmenţilor pompelor, suflantelor la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (10) din punctul 23;

Vetanş.pompe – consumul tehnologic de apă prin garniturile de etanşare se determină în baza datelor din paşapoartele tehnice ale pompelor, în funcţie de tipul pompei şi de construcţia sistemului de etanşare.

Vinst.i-n. – volumul de apă consumată de instalaţii în procesele tehnologice la epurarea apelor uzate şi de prelucrare a nămolurilor (conform paşapoartelor tehnice sau datele din proiectul staţiei de epurare).

[Pct.32 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

Subsecţiunea II

Pierderi de apă

33. Pierderile sumare de apă la furnizarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Vpr.a.sum., se determină conform formulei:

Vpr.a.sum. = Vst.tr.rz/bz. + Vpr.r.t/d.t, m3, (27)

unde:

Vst.tr.rz/bz. – pierderile de apă la staţiile de tratare a apei se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament;

Vpr.r.t/d.t. – pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei se determină conform formulei (29) din punctul 35 al prezentului Regulament.

34. Pierderile de apă la staţiile de tratare – din rezervoare/bazine, Vst.trt.rz/bz., se determină conform formulei:

Vst.trt.rz/bz. = 0,001 ∙ Sumectată ∙ qscurgere ∙ 365, m3, (28)

unde:

Sumectată – suprafaţa totală umectată a rezervoarelor/bazinelor, m2 de suprafaţă;

qscurgere – cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafaţă umectată în 24 ore;

365 – perioada de calcul, zile.

Notă:

Sumectată – suprafaţa totală umectată a rezervorului/bazinului, se stabileşte în funcţie de tipul rezervorului/bazinului, datele paşaportului tehnic al instalaţiei şi menţinerea nivelului apei în rezervor cu 0,3 m mai jos de partea inferioară a plafonului rezervorului/bazinului;

qscurgere – cantitatea scurgerii de apă exfiltrată la 1 m2 de suprafaţă umectată, se stabileşte 3 l/m2 de suprafaţă umectată în 24 ore.

[Pct.34 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

35. Pierderile de apă la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei, Vpr.r.t/d., se determină conform formulei:

Vpr.r.t/d. = Vdt./av.+ Vg.r.t/d. + Vpr.lt. + Vsc.rz/bz.r.t/d. , m3, (29)

unde:

Vdt./av. – volumul de apă scurs din reţea la deteriorări şi/ sau avarieri a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, se determină conform formulei:

unde:

3600 – coeficient de transformare din l/s în m3/h;

μ – coeficientul de curgere 0,6;

S – suprafaţa deversării apei (suprafaţa găurii, rupturii, fisurii conductei), m2 de suprafaţă;

t – durata de timp a scurgerii apei din reţeaua publică de alimentare cu apă de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei din reţeaua publică de alimentare cu apă datorită rupturii, frânturii reţelei până la oprirea scurgerii apei, se stabileşte nu mai mare de 2 ore pentru reţelele cu diametrul 20-450 mm şi 3 ore pentru reţelele cu diametrul 500-1200 mm. În cazul fisurilor, durata de timp a scurgerii apei din reţeaua publică de alimentare cu apă nu poate fi mai mare de 4 ore;

g – acceleraţia gravitaţională, m/s2;

P – presiunea apei în conductă pe tronsonul avariat, m.c.a.

Notă:

t – durata de timp a scurgerii apei din reţea de la momentul informării, localizării cazului de scurgere a apei până la oprirea scurgerii, se stabileşte nu mai mult de 4 ore;

g – acceleraţia gravitaţională este egală cu 9,81 m/s2;

P – presiunea apei în conducta de apă pe tronsonul avariat se stabileşte – presiunea reală calculată în punctul de producere a avariei în reţeaua publică de alimentare cu apă.

Suprafaţa deversării apei, S, la rupturi, frânturi şi fisuri ale conductei de apă, se stabileşte de operator separat pentru fiecare ruptură, frântură sau fisură, dar nu poate fi mai mare decât suprafaţa secţiunii transversale a conductei de apă. Operatorul demonstrează veridicitatea valorilor respective pentru fiecare ruptură, frântură sau fisură. În cazul în care operatorul nu demonstrează veridicitatea valorilor prezentate, volumele de apă calculate în baza lor se exclud din calcul. Suprafeţele de scurgere a apei din conductele de apă pentru fiecare caz în parte se includ în Anexa nr.2 la prezentul Regulament.

[Formulele (31)-(32) abrogate prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

Pentru calculul volumelor de apă scursă din reţelele publice de alimentare cu apă la avarii operatorul duce evidenţa avariilor şi fiecare avarie se înscrie în Registrul de evidenţă a avariilor produse în reţeaua publică de alimentare cu apă (în continuare Registrul avariilor).

Registrul avariilor se completează cu toate datele indicate în Anexa nr.2 la prezentul Regulament. În cazul lipsei unui parametru la o avarie concretă, pentru acea avarie nu se calculează volumul de apă scurs din reţeaua publică de alimentare cu apă.

Titularii de licenţe prezintă Agenţiei trimestrial, până la data de 10 a primei luni din trimestru, copia înscrisurilor din Registrul avariilor, produse în trimestrul precedent.

Volumul de apă la procesul de golire a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, Vg.r.t/d., se determină conform formulei (17) din punctul 29 al prezentului Regulament.

Volumul pierderilor latente de apă, Vpr.lt., se determină conform formulei:

unde:

ΣW1oţ – pierderile sumare latente de apă din conductele din oţel;

ΣW1f – pierderile sumare latente de apă din conductele din fontă;

ΣW1b/a – pierderile sumare latente de apă din conductele din beton armat;

ΣW1etc. – pierderile sumare latente de apă din conducte din alte materiale (polietilenă etc.), inclusiv:

– pierderile sumare latente de apă din conducte, în funcţie de materialul conductei (ΣW1ot;ΣW1f; ΣW1b/a; ΣW1etc.), se determină conform formulei:

unde:

LX – lungimea totală a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei din ţevi de acelaşi material, km;

qX – volumul pierderilor de apă admise la 1 km de reţea, l/min.;

n – perioada de funcţionare a conductei h/an.

Notă:

W1X  – se determină în funcţie de materialul conductei;

LX  – se stabileşte în funcţie de lungimea reală a reţelei publice de transport, de distribuţie a apei de acelaşi material, km;

qX – se stabileşte conform indicilor pentru reţelele de transport, de distribuţie expuşi în punctul 7.13, tabelul nr.6 al Normelor în constricţii “SNiP 3.05.04 – 85” (“Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации”) cu utilizarea coeficientului de transformare din l/min. în m3/h;

n – se determină în funcţie de perioada de funcţionare a conductei (perioada de exploatare – ore în decursul anului).

Volumul de apă scursă din rezervoare/bazine a reţelelor publice de transport, de distribuţie a apei, Vsc.rz/bz.r.t/d., se determină conform formulei (28) din punctul 34 al prezentului Regulament.

Calculul volumului anual a pierderilor de apă scursă din reţea la deteriorări şi/sau avarieri a reţelelor publice la transportul şi distribuţia apei prin reţelele publice de transport, de distribuţie a apei, Vpr.r.t/d., se prezintă în baza datelor prezentate conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.

Calculul volumului pierderilor latente de apă se prezintă în baza datelor prezentate conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.

[Pct.35 modificat prin Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

Secţiunea 4

APROBAREA CONSUMULUI TEHNOLOGIC ŞI A PIERDERILOR DE APĂ

36. Anual, până la finele lunii februarie, operatorii care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, titulari de licenţe eliberate de Agenţie, prezintă Agenţiei calculele consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare actualizate pentru anul precedent în baza parametrilor efectiv înregistraţi şi a celor prognozate pentru anul de gestiune. Aceste calcule se efectuează în conformitate cu prezentul Regulament. Calculele sunt însoţite de o nota informativă care conţine obligatoriu informaţia minimă conform Anexei nr.1 la prezentul Regulament.

[Pct.36 în redacţia Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

[Pct.36 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018]

37. În cazul în care valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă este mai mare decât valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent, valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă, acceptată în scopuri tarifare, nu va depăşi valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent.

În cazul în care valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă este mai mică decât valoarea efectiv înregistrată de operator în anul precedent, valoarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă, acceptată în scopuri tarifare, nu va depăşi nivelul valorii actualizate a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă.

[Pct.37 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018]

38. Agenţia, în procesul examinării calculelor consumului tehnologic şi a pierderilor de apă, este în drept să solicite de la titularul de licenţă informaţii suplimentare necesare pentru actualizarea, reglementarea şi aprobarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. La calcularea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă se utilizează date tehnice din registrele de exploatare a utilajelor, a paşapoartelor tehnice ale instalaţiilor, hărţilor tehnologice de exploatare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare. În cazul în care calculul pierderilor de apă prezentate de operator nu se confirmă prin actele corespunzătoare, Agenţia exclude din calcul volumul pierderilor de apă neconfirmate prin acte.

[Pct.38 în redacţia Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

[Pct.38 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018]

39. Agenţia anual va aproba valoarea actualizată a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă pentru anul precedent şi valoarea prognozată pentru anul de gestiune a titularului de licenţă care furnizează serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

[Pct.39 în redacţia Hot. ANRE nr.273/2018 din 28.09.2018, în vigoare 02.11.2018]

| Anexa nr.1 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016 Date utilizate la determinarea consumului tehnologic şi a pierderilor de apă 1. Parametrii tehnici ai sursei de captare a apei de suprafaţă. 2. Parametrii conductelor de captare din sursa de apă de suprafaţă (aspiraţie, sifon, gravitaţionale) |
| --- |
| Diametrul conductei de apă, mm | Grosimea peretelui conductei de apă, mm | Tipul conductei de apă | Lungimea, m | Număr de tronsoane |
| Exemplu: |
| 1020 | 16 | Oţel | 1600 | 2 |

| 3. Parametrii tehnici ai fântânilor arteziene în funcţiune |
| --- |
| Nr. d/o | Numărul fântânii arteziene | Adâncimea fântânii arteziene, m | Marca pompei de apă instalate | Debitul maxim al pompei de apă, m3/h |
| Din reestrul operatorului | Din Registrul de stat |
| Exemplu: |
| 1. | 15 | f/n | 140 | VS – 6/26 | 8 |

| 4. Parametrii tehnici ai castelelor/turnurilor de apă la captare |
| --- |
| Nr. d/o | Amplasarea castelului/ turnului de apă | Volumul de apa, m3 | Suprafaţa interioara a castelului/ turnului de apă, m2 | Tipul (cu picior plin sau nu) | Dimensiunile castelului /turnului |
| Diametrul, mm | Înălţimea, mm |
| Exemplu: |
| 1. | Zona sanitara a fântânii arteziene nr. | 15 | 41,23 | Cu picior plin | 1,5 | 8 |

| 5. Parametrii reţelei de transport al apei de la fântâna arteziană până la castel/turn/rezervor |
| --- |
| Amplasarea reţelei | Materialul conductei | Diametrul, mm | Grosimea peretelui conductei, mm | Lungimea, m |
| Exemplu: |
| Fântâna arteziana Nr. 2 – rezervorul de apă potabilă | PE | 140 | 10,3 | 560 |
| TOTAL |  |  |  | 560 |

| 6. Parametrii tehnici ai rezervoarelor de apă potabilă pe reţea |
| --- |
| Nr. d/o | Numărul rezervorului conform registrului | Tipul rezervorului (cilindric, paralelipiped) | Materialul rezervorului | Dimensiunile rezervorului | Volumul rezervorului m3 |
| Lungime, m | Lăţime, m | Înălţime, m | Diametrul, m |
| Exemplu: |
| 1 |  | cilindric | beton armat |  |  | 5,3 | 12 | 600 |
| 2 |  | paralelipiped | beton armat | 12 | 6 | 3,39 |  | 244 |

| 7. Parametrii tehnici ai staţiei de tratare a apei 7.1. Filtre |
| --- |
| Nr. d/o | Tipul filtrului (rapid, prefiltru) | Dimensiunile filtrului, m | Dimensiunile stratului filtrant, m |
| Lungimea | Lăţimea | Înălţimea | Lungimea | Lăţimea | Înălţimea |
| Exemplu: |
| 1. | rapid | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 1,2 |

| 7.2. Rezervoare/ bazine/ alte instalaţii |
| --- |
| Nr. d/o | Tipul rezervor/ bazin | Materialul rezervorului/ bazinului | Dimensiunile rezervorului/bazinului |
| Lungime, m | Lăţime, m | Înălţime, m | Diametrul, m |
| Exemplu: |
| 1 | Decantor | Beton armat |  |  | 6 | 12 |
| 2 | Cameră de amestec | Beton armat |  |  |  |  |

| 8. Parametrii reţelei publice de distribuţie a apei potabile |
| --- |
| Diametrul conductei de apă | Grosimea peretelui conductei de apă | Tipul conductei | Lungimea | Număr de tronsoane |
| Exemplu: |
| 152 | 4 | Oţel | 500 | 2 |
| 170 | 8,3 | Fontă | 1200 | 4 |
| 110 | 5,3 | PE | 2500 | 8 |
| TOTAL |  |  | 4200 | 14 |
| Notă: Numărul de tronsoane se prezintă obligatoriu şi cu valori reale. În caz de neprezentare, sau prezentare a valorilor ce nu corespund realităţii, în calcul se ia în considerare lungimea maximă a unui tronson de 800 m, conform normativului. |

| 9. Staţia de epurare |
| --- |
| Nr. d/o | Instalaţia (grătare, secţia de pompare) | Dimensiunile |
| Lungime, m | Lăţime, m | Diametru, m | Înălţime, m |
| Exemplu: |
| 1. | Grătar |  |  |  |  |
| 2. | Secţia de pompe |  |  |  |  |

| 10. Consumul de apă pentru necesităţile de gospodărire ale operatorului, (Vn.g.opr.) |
| --- |
| Nr. d/o | Necesitatea de consum al apei | Norma de consum de apă, l/24 ore | Numărul de consumatori, de utilaje, a instalaţiilor, suprafaţa încăperilor | Volumul consumat de apa, m3/24 ore | Numărul de zile lucrătoare pe an | Consumul anual de apă, m3/an |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Personalul tehnic | 60 |  |  |  |  |
| 2 | Automobile | 15 |  |  |  |  |
| 3 | Utilaje tehnice (autocamioane, automobile) aflate în uz | 24 |  |  |  |  |
| 4 | Spălarea podelelor încăperilor | 0,33 |  |  |  |  |

| 11. Lista rupturilor, frânturilor şi fisurilor conform Registrului de evidenţă a avariilor |
| --- |
| Nr. | Data | Adresa | Tipul avariei (ruptură, frântură, fisură) | Diametrul conductei de apă avariate × grosimea peretelui, m | Mate- rialul con- ductei de apă | Presi- unea în conducta de apă avariată, m.c.a | Ora înregis- trării avariei | Ora opririi scur- gerii apei | Timpul scur- gerii apei | Lungi- mea tron- sonului golit, m |
| Exemplu: |
| 1 | 17.06.2021 | Bd. Dacia, 2 | ruptură | 75 x 3,6 | PE | 45 | 15.00 | 17.00 | 2 | 320 |
| 2 | 29.10.2021 | Str. 31 August, 1 | fisură | 110 x 4,2 | PE | 50 | 10.00 | 11.30 | 1.5 | 460 |

[Anexa nr.1 în redacţia Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]

| Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la stabilirea şi aprobarea, în scop de determinare a tarifelor, a consumului tehnologic şi a pierderilor de apă în sistemele publice de alimentare cu apă aprobat prin Hotărârea ANRE nr.180/2016 din 10 iunie 2016 REGISTRUL – MODEL de evidenţă a avariilor produse în reţeaua publică de alimentare cu apă |
| --- |
| Nr. | Data producerii avariei | Adresa locului producerii avariei | Tipul avariei (ruptură, fisură, frântură) | Diametrul conductei de apă avariate × grosimea peretelui, mm | Materia- lul con- ductei | Presiunea în con- ducta avariată, m.c.a. | Supra- faţa de scurgere a apei din con- ducta avariată, m2 | Ora înregis- trării avariei | Ora opririi scur- gerii apei | Timpul scur- gerii apei | Lun- gimea tron- sonu- lui golit, m |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Exemplu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17.06.2021 | Bd.Dacia, 2 | ruptură | 75 x 3,6 | PE | 45 | 0,0002 | 15.00 | 17.00 | 2 | 320 |
| Notă: La necesitate, titularul de licenţă poate completa Registrul cu alte informaţii. |

[Anexa nr.2 în redacţia Hot. ANRE nr.10 din 18.01.2022, în vigoare 11.03.2022]