ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об утверждении Положения об определении и утверждении в целях

установления тарифов расхода воды на технологические нужды,

а также потерь воды в публичных системах водоснабжения

№ 180/2016  от  10.06.2016

Мониторул Офичиал № 206-214/1185 от 15.07.2016

* * *

|  | ЗАРЕГИСТРИРОВАНО: Министерство юстиции № 1122 от 6 июля 2016 г. Министр юстиции _______ Владимир ЧЕБОТАРЬ |
| --- | --- |

В соответствии с положениями подпункта i) части (2) статьи 7 Закона о публичной услуге водоснабжения и канализации № 303 от 13 декабря 2013 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 60-65, ст.123) Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об определении и утверждении в целях установления тарифов расхода воды на технологические нужды, а также потерь воды в публичных системах водоснабжения (прилагается).

2. Контроль за применением утвержденного Положения возложить на подразделения Национального агентства по регулированию в энергетике.

| ДИРЕКТОР | Серджиу ЧОБАНУ |
| --- | --- |
| ДИРЕКТОР | Юрие ОНИКА |
| ДИРЕКТОР | Октавиан ЛУНГУ |
| ДИРЕКТОР | Генадие ПЫРЦУ |
| № 180/2016. Кишинэу, 10 июня 2016 г. |

Утверждено

Постановлением

Административного совета НАРЭ

№ 180/2016 от 10 июня 2016 г.

Примечание: В Положение по всему тексту слово „рассмотрение” заменяется словом „рассмотрение”, согласно Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022

ПОЛОЖЕНИЕ

об установлении и утверждении, в целях определения тарифов,

технологического расхода и потерь воды в публичных

системах водоснабжения

Раздел 1

ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Целью Положения об установлении и утверждении, в целях определения тарифов, технологического расхода и потерь воды в публичных системах водоснабжения (в дальнейшем – Положение) является установление единого порядка расчета и утверждения технологических расходов и потерь воды в публичных системах водоснабжения и канализации, объемов воды, которые должны учитываться при определении тарифов на публичную услугу водоснабжения, канализации и очистки сточных вод.

2. Расчет технологического расхода и потерь воды осуществляется в соответствии с настоящим Положением, каждым оператором, предоставляющим публичную услугу водоснабжения и канализации, в целях обоснования технологического расхода и потерь воды в процессе забора, очистки, транспортировки, накопления и распределения воды, соответственно, канализации и очистки сточных вод.

[Пкт.2 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

Раздел 2

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3. В смысле настоящего Положения используемые понятия и термины означают следующее:

технологический расход – объем воды, расходуемый/используемый для выполнения технических, технологических процессов при предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, работ, подлежащих выполнению в году регулирования, в соответствии с отраслевыми техническими нормативными документами;

потери воды – объем воды, теряемый при предоставлении публичной услуги водоснабжения в процессе очистки, транспортировки, распределения воды через публичную систему водоснабжения.

4. Технологический расход воды в публичной системе водоснабжения и канализации включает:

a) технологический расход воды в процессе водозабора;

b) технологический расход воды в процессе водоочистки и перекачке;

c) технологический расход воды при транспортировке и распределении воды;

d) расход воды на противопожарные нужды;

e) расход воды на хозяйственные нужды оператора;

f) технологический расход воды в публичной канализационной системе.

[Пкт.4 дополнен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

5. Технологический расход воды в процессе водозабора включает:

a) технологический расход воды при заборе воды из поверхностных источников, в том числе расход воды на промывку сеток; расход воды на промывку микрофильтров; расход воды на промывку водозаборных трубопроводов (аспирационных, сифонных, гравитационных);

b) технологический расход воды при заборе воды из подземных источников, в том числе технологический расход воды на промывку и дезинфекцию артезианских скважин; технологический расход воды на промывку и дезинфекцию водонапорных башен; технологический расход воды на промывку и дезинфекцию водопроводной сети от артезианской скважины до водонапорной башни, водного коллектора/бассейна;

c) технологический расход воды при охлаждении подшипников водяных насосов, нагнетателей и утечки через уплотнения.

[Пкт.5 дополнен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

6. Технологический расход воды в процессе водоочистки и перекачке включает:

a) технологический расход воды на промывку фильтров;

b) технологический расход воды на охлаждение подшипников насосов, воздуходувных установок и утечки через уплотнения;

c) технологический расход воды на промывку, дезинфекцию резервуаров/бассейнов;

d) технологический расход воды при отборе проб в процессе физико-химической обработки воды;

e) технологический расход воды на технологические нужды лаборатории;

f) технологический расход воды при выпуске осадка из камер реакции, отстойников.

[Пкт.6 дополнен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

7. Технологический расход воды при транспортировке, распределении воды включает объем воды, используемый в технологических процессах, связанных с плановым ремонтом публичных водопроводных, водораспределительных сетей и водных резервуаров, на промывку и дезинфекцию, в том числе:

a) расход воды в процессе опорожнения публичной водопроводной, водораспределительной сети;

b) расход воды на промывку публичных водопроводных, водораспределительных сетей;

c) технологический расход воды, используемой для промывки, дезинфекции резервуаров;

d) объем воды при отборе проб из публичных водопроводных, водораспределительных сетей;

e) технологический расход воды при охлаждении подшипников водяных насосов и утечки через уплотнения.

[Пкт.7 дополнен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

8. Технологический расход воды в публичной канализационной системе включает:

a) объем воды, используемый на охлаждение подшипников насосов, воздуходувных установок и утечки через уплотнения;

b) объем воды, используемый в процессе промывки решеток («подвала» насосного отделения);

c) объем воды, используемый в процессе обработки осадка;

d) объем воды, используемый на технологические процессы лаборатории;

e) объем воды, используемый в процессе прочистки публичных канализационных сетей.

При проведении расчетов технологического расхода воды в публичной канализационной системе, необходимого для функционирования публичной канализационной системы, учитывается и объем сточных вод, собранных для очистки из зон, где нет публичной канализационной сети.

[Пкт.8 дополнен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

9. Потери воды в публичной системе водоснабжения и канализации включают:

a) потери воды на станции очистки питьевой воды;

b) потери воды при транспортировке и распределении воды.

10.  Потери воды на станции очистки питьевой воды включают утечки воды, просочившейся сквозь стены водных резервуаров, бассейнов (смесителей, отстойников, фильтров и т.д.).

11. Потери воды при транспортировке и распределении воды включают:

a) объем потерь воды при повреждениях и/или авариях публичных водопроводных и водораспределительных сетей;

b) объем воды в процессе опорожнения публичных водопроводных и водораспределительных сетей;

c) объем скрытых потерь воды в публичных водопроводных и водораспределительных сетях.

[Пкт.11 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

12.  Расчет расхода воды при выполнении технологических операций по предоставлению публичной услуги водоснабжения и канализации, а также расчет потерь воды из публичной системы водоснабжения в году регулирования осуществляется по каждой технологической, технической операции.

13. В случае непредставления оператором информации, подтверждающей достоверность показателей использованных при расчете при выполнении технологических операций, соответствующий объем воды не квалифицируется как технологический расход.

14. При расчете расхода воды на противопожарные услуги используются технические данные, согласно данным, представленным Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел.

15.  Расчет расхода воды на хозяйственные нужды оператора осуществляется в зависимости от численности работающего технического персонала оператора, количества рабочих дней работающего технического персонала, количества единиц используемого технического оборудования (грузовиков, автомобилей).

Раздел 3

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА И ПОТЕРЬ ВОДЫ

Подраздел 1

Технологический расход воды

16. Общий объем технологического расхода и потерь воды в публичной системе водоснабжения, VPA n, определяется по формуле:

VPA n. = Vc.t. sum. + V pr. a. sum, м3, (1)

где:

Vc.t. sum. – общий технологический расход воды при предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, в году регулирования определяется по формуле (2) пункта 17 настоящего Положения;

Vpr. a. sum. – общие потери воды при предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, в году регулирования определяются по формуле (27) пункта 33 настоящего Положения.

17. Общий технологический расход воды при предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, Vc.t. sum., определяется по формуле:

Vc.t. sum. = V c.t. s. cpt. + V c.t. s. trt. + V c.t. t/d.+ Vtst. hidr. + V n. g. opr.+ V c.t. s. cnl., м3+Va.c.a., (2)

где:

V c.t. s. cpt . – общий объем технологического расхода воды в процессе водозабора определяется по формуле (3) пункта 18 настоящего Положения;

V c.t. s.trt. – общий объем технологического расхода воды в процессе водоочистки определяется по формуле (8) пункта 21 настоящего Положения;

V c.t. t/d. – общий объем технологического расхода воды при транспортировке, распределении воды (в том числе перекачке в/из резервуаров, бассейнов публичной системы водоснабжения) определяется по формуле (16) пункта 29 настоящего Положения;

Vtst.hidr. – общий объем расхода воды на противопожарные нужды определяется по формуле (22) пункта 30 настоящего Положения;

Vn. g.opr. – общий объем расхода воды на хозяйственные нужды оператора определяется согласно требованиям пункта 31 и показателям установленным в Приложении № 1 к настоящему Положению;

Vc.t. s. cnl – общий объем технологического расхода воды в публичной канализационной системе определяется по формуле (23) пункта 32 настоящего Положения;

Va.c.a. – объём воды доставленной потребителям цистернами при ликвидации аварий, м3.

Примечание:

Объёмы воды транспортируемые цистернами в целях обеспечения питьевой водой потребителей находящихся по периметру отключенного водопровода для устранения аварий или проведения плановых работ, обосновываются путем предоставления копий рабочих листов на водопровод по данному адресу, копию путевки указанного транспортного средства, указывающее данный адрес, а также и объём цистерны транспортной единицы.

[Пкт.17 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

18. Общий технологический расход воды в процессе водозабора определяется по формуле:

V c.t. s. cpt. = V st. supr. + V st. sub., м3, (3)

где:

Vst. supr.  – технологический расход воды при заборе воды из поверхностных источников определяется по формуле (4) пункта 19 настоящего Положения;

Vst. sub. – технологический расход воды при заборе воды из подземных источников определяется по формуле (6) пункта 20 настоящего Положения.

19. Технологический расход воды при заборе воды из поверхностных источников, V st.supr., определяется по формуле:

V st.supr. = Vs.s. + Vs. mf. + Vr.rulm.st.pomp.  + V etans.pomp. + Vs. c.c., m3,  (4)

где:

Vs.s. – расход воды на промывку сеток устанавливается как равный 0,5% от общего объема воды, проходящей через сетки, м3;

Vs. mf. – расход воды на промывку микрофильтров устанавливается как равный 1,5% от общего объема воды, проходящей через микрофильтры, м3;

Vr.rulm.st.pompe – технологический расход воды на охлаждение подшипников определяется по формуле (10) пункта 23, м3;

Vetans.pompe – технологический расход воды через уплотнения определяется на основании данных из технических паспортов водяных насосов, в зависимости от типа водяного насоса и конструкции системы уплотнения, м3;”

Vs. c.c – расход воды на промывку водозаборных трубопроводов (аспирационных, сифонных, гравитационных), определяется по формуле:

Vs. c.c = 2827 ∙ d2 ∙ v ∙ t ∙ n, m3, (5)

где:

2827 – расчетный коэффициент (π/4 ∙ 3600);

d – диаметр промываемого водопровода, м;

v – скорость воды в водопроводе, м/с;

t – продолжительность одной процедуры промывки, часов;

n – количество промывок в год, единиц.

Примечание:

v – скорость воды в водопроводе:

a) для водопроводов диаметром 300÷500 мм – 1÷1,5 м/с;

b) для водопроводов диаметром более 500 мм – 1,5÷2 м/с;

t – устанавливается не более 0,2 часов;

n – количество промывок в год, в зависимости от качества воды из источника, устанавливается одна промывка в год.

Если есть предписания выписанные Национальным агентством общественного здравоохранения, количество промывок увеличивается на количество предписаний выданных Национальным агентством общественного здравоохранения, с предоставлением копий предписаний.

Оператор обязан составлять акты проведения промывок в которых обязательно указывается дата проведения промывки, диаметр и материал промытого водопровода, длина участка на котором производилась промывка, продолжительность промывки, объём использованной воды на промывку каждого участка сети. Если эти документы не составлены, соответствующие объёмы воды не учитываются при расчете технологического расхода.

[Пкт.19 в редакции Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

20. Технологический расход воды при заборе воды из подземных источников, Vst. sub. определяется по формуле:

Vst. sub. = Vsp. f.a. ∙ n 1 + Vsp. c/t. ∙ n 2 + Vsp. reţ., м3, (6)

где:

Vsp. f.a. – технологический расход воды на промывку и дезинфекцию одной артезианской скважины определяется по формуле:

Vsp. f.a. = Q p. ∙ t ∙ n, м3, (7)

где:

Q p. – максимальный дебит водного насоса артезианской скважины устанавливается по данным технического паспорта насоса, м3/ч;

t – продолжительность одной процедуры промывки, часов;

n – количество промывок в год, единиц.

Примечание:

n – количество промывок в год, в зависимости от качества воды в источнике, устанавливается одна промывка в год;

t – продолжительность одной процедуры промывки:

a) для скважин глубиной до 200 м – 0,5 часа;

b) для скважин глубиной от 200 м и выше (глубже) – 1,1 часа;

n 1 – количество артезианских скважин, единиц;

n 2 – количество водонапорных башен, единиц.

Vsp. c/t. – технологический расход воды на промывку и дезинфекцию одной водонапорной башни определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения.

Vsp. reţ. – технологический расход воды на промывку и дезинфекцию водопроводной сети от артезианской скважины до водонапорной башни, до водного коллектора/бассейна определяется по формуле (18) пункта 29 настоящего Положения.

21. Общий технологический расход воды в процессе водоочистки, V c.t. st. trt., определяется по формуле:

Vc.t. s. trt.=Vsp. filtr.+Vsp/dz. filtr+Vr. rulm.+Vetanş.pompe+

Vsp/dz. rz/bz.+ Vpr. prelc.+ Vlb.+V evc. nam., м3, (8)

где:

V sp.filtr.  – технологический расход воды на промывку фильтрующего слоя одного быстрого фильтра на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле (9) пункта 22 настоящего Положения;

V sp/dz.filtr – расход воды, используемый на промывку и дезинфекцию стен фильтров, определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения;

V r.rulm. – технологический расход воды на охлаждение подшипников насосов, воздуходувных установок на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле (10) пункта 23 настоящего Положения;

Vetanş.pompe – технологический расходы воды через уплотнения определяется на основании данных из технических паспортов водяных насосов, в зависимости от типа водяного насоса и конструкции системы уплотнения;

Vsp/dz.rz/bz. – технологический расход воды на промывку, дезинфекцию резервуаров на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения;

Vpr.prelc. – технологический расход воды на отбор проб воды, протекающей с крана для отбора проб на станциях очистки питьевой воды в процессе физико-химической обработки воды, определяется по формуле (12) пункта 26 настоящего Положения;

Vlb. – технологический расход воды на технологические нужды лаборатории определяется по формуле (13) пункта 27 настоящего Положения;

Vevc.nam. – технологический расход воды при удалении осадка из камер реакции из отстойников определяется по формуле (14) пункта 28 настоящего Положения.

[Пкт.21 дополнен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

22.  Технологический расход воды на промывку одного быстрого фильтра (Vsp.filtr) на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле:

V sp.filtr. = 3,6 ∙ S filtru ∙ q int. ∙ n ∙ t ∙ 365, м3, (9)

где:

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/ч;

S filtru – площадь фильтрующего слоя, м2 площади;

q int. – интенсивность воды при промывании, л/(с∙м2);

n – количество промывок за 24 часа, единиц;

t – продолжительность технологической операции по промывке, часов;

365 – количество дней в году.

Примечание:

a) на промывку одного быстрого фильтра:

qint. – интенсивность воды при промывании устанавливается на уровне 12 л/(с ∙ м2);

n – количество промывок за 24 часа устанавливается в зависимости от качества воды в источнике, но не более 2-х промывок;

t  – продолжительность технологической операции по промывке устанавливается 0,1 часа.

b) на промывку предварительных фильтров:

q int. – интенсивность воды при промывании, устанавливается на уровне 15 л/(с ∙ м2);

n – количество промывок за 24 часа устанавливается в зависимости от качества воды в источнике, но не более 2-х промывок;

t – продолжительность технологической операции по промывке, устанавливается на уровне 0,3 часа.

Если есть предписания выписанные Национальным агентством общественного здравоохранения, количество промывок фильтров соответственно увеличивается, с предоставлением копий предписаний.

Оператор обязан составлять акты проведения промывок в которых обязательно указывается дата проведения промывки, поверхность фильтра на котором производилась промывка, продолжительность промывки, объём использованной воды на промывку каждого фильтра. Если эти документы не составлены, соответствующие объёмы воды не учитываются при расчете технологического расхода.

Расчет годового объёма воды для промывки фильтров на водоочистных сооружениях производится и предоставляется на основании данных Приложения № 1 к настоящему Положению.

[Пкт.22 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

23.  Технологический расход воды на охлаждение подшипников насосов, воздуходувных установок на станциях очистки питьевой воды, Vr.rulm., определяется по формуле:

Vr.rulm.= ∑ni=1 [(q r. rulm.i + q sc. e.i) × tf i × 10-3], m3, (10)

где:

q r.rulm.i – расход воды для охлаждения подшипников согласно техническому паспорту установки, л/час;

q sc.e.i – специфические утечки через уплотнения согласно техническому паспорту установки, л/час;

tf i – отработанное время агрегата в год, согласно регистров учета, часов;

ni – количество действующих агрегатов для каждого типа в отдельности, единиц;

10-3 – коэффициент перевода из литров в м3.

[Пкт.23 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

24. При наличии водомеров используется фактический показатель объема воды, зарегистрированный в предыдущем периоде согласно показаниям водомера, но не выше объема воды, получаемого расчетным путем.

25.  Технологический расход воды на промывку, дезинфекцию резервуаров/бассейнов на станциях очистки питьевой воды, Vsp/dz. rz/bz., определяется по формуле:

Vsp/dz. rz./bz = (2 ∙ qi ∙ t + 0,5) ∙ s ∙ n ∙ 10-3, м3, (11)

где:

qi – дебит потока воды, л/(с∙м2);

n – количество промывок;

s – внутренняя площадь резервуара/бассейна, м2 площади;

t  – продолжительность промывки 1 м2 внутренней площади резервуара/бассейна, секунд;

0,5 – объем хлорированной воды, используемой при дезинфекции 1 м2 внутренней площади резервуара/ бассейна, л/м2 ;

10-3 – коэффициент перевода л в м3;

Примечание:

q i. – дебит потока воды, устанавливается на уровне 2 л/(с∙м2);

n – количество промывок, устанавливается одна промывка в год. Если есть предписания выписанные Национальным агентством общественного здравоохранения, количество промывок увеличивается на количество предписаний выданных Национальным агентством общественного здравоохранения, с предоставлением копий предписаний;

t – продолжительность промывки 1 м2 внутренней площади резервуара/ бассейна устанавливается 12 секунд.

Оператор обязан составлять акты проведения промывок резервуаров/бассейнов в которых обязательно указывается дата проведения промывок, внутренняя поверхность резервуаров/ бассейнов, объём использованной воды на промывку каждого резервуара/бассейна. Если эти документы не составлены, соответствующие объёмы воды не учитываются при расчете технологического расхода.

[Пкт.25 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

26. Технологический расход воды, вытекающей из кранов по отбору проб на станциях очистки питьевой воды в процессе физико-химической обработки воды, Vpr. prelc., определяется по формуле:

Vpr. prelc. = 24 ∙ q prp ∙ n r. ∙ 365, м3, (12)

где:

24 – продолжительность непрерывного протекания воды по пробным кранам в сутки, часов;

qprp – объем (дебит) воды при отборе пробы воды из кранов, устанавливается на уровне 0,36 м3/час;

nr – количество кранов по отбору проб воды, по технической схеме, единиц;

365 – расчетный период централизованного отбора проб воды, дней.

27. Объем воды на технологические нужды лаборатории, Vlb., определяется по формуле:

Vlb. = n l.lb ∙ qn.l.lb ∙ 365, м3, (13)

где:

nl.lb – количество работников лаборатории в сутки (24 часа), единиц;

qn.l.lb – нормативный расход воды на одного работника лаборатории, м3/сутки (24 часа);

365 – расчетный период, дней.

Примечание:

nl.lb, – количество работников лаборатории в сутки (24 часа) устанавливается исходя из фактической численности работников лаборатории;

qn.l.lb, – нормативный расход воды на одного работника лаборатории устанавливается 0,46 м3/сутки (24 часа);

При наличии водомеров используется фактический показатель объема воды, зарегистрированный в предыдущем периоде по показаниям водомера, но не выше объема воды, получаемого расчетным путем.

28.  Технологический расход воды при удалении осадка из камер реакции, отстойника, V evc. năm., определяется по формуле:

где:

T – отработанное время отстойника между выпусками, часов;

q – фактический среднечасовой дебит воды, поступившей в отстойники, м3/ч;

C p.s. – концентрация взвешенных частиц в воде, поступающей в отстойник, г/м3 (мг/л), которая определяется по формуле:

C p.s = M + K ∙ Dc + 0,25 ∙ Ca.b. + Bv, m3, (15)

где:

M – мутность сырой воды, мг/л;

K – коэффициент, исходя из вида коагулянта (флокулянта): алюминия сульфат очищенный – 0,5; нефелиновый коагулянт – 1,2; хлорид железа – 0,7;

D c. – доза коагулянта, мг/л;

C a.b. – цветность сырой воды, градусов;

B v. – концентрация нерастворенных частиц, введенных ощелачивателем, мг/л;

m p.s. – мутность воды на выходе из отстойника, мг/л;

δ – средний показатель по всей высоте на стороне осаждения концентрации твердых частиц, выпавших в осадок, г/м3;

K d. – коэффициент разбавления осадка:

a) 1,5 – гидравлическое удаление осадка;

b) 1,2 – механическое удаление осадка;

c) 1,5 – промывание осадка под гидравлическим давлением;

n dec. – количество действовавших отстойников, единиц;

n ev. – количество удалений осадка из камер реакции, из отстойника, в год, единиц.

Примечание:

T – отработанное время отстойника между удалениями устанавливается, исходя из вида отстойника, согласно техническому паспорту, инструкции по эксплуатации и Строительным нормам «СНиП 2.04.02-84*» («Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»);

n dec. – количество действовавших отстойников устанавливается исходя из фактического количества отстойников, действовавших в течение года, подлежащего регулированию;

n ev. – количество удалений осадка из камер реакции, отстойника в год устанавливается в зависимости от среднего количества удалений осадка за последние 3 года.

29.  Общий технологический расход воды в публичных водопроводных и водораспределительных сетях, Vc.t. t/d., определяется по формуле:

Vc.t..t/d = Vg. r.t/d. + Vs/d. r.t/d.. + Vsp/dz. rz./bz.+ Vpr. r. t/d..+ Vr.rulm.+ Vetanş.pompe, m3, (16)

где:

Vr.rulm. – технологический расходы воды на охлаждение подшипников водяных насосов, воздуховодов на водоочистных станциях определяется согласно формулы (10) пункта 23;

Vetanş.pompe – технологический расходы воды через уплотнения определяется на основании данных из технических паспортов водяных насосов, в зависимости от типа водяного насоса и конструкции системы уплотнения.

Vg. r.t/d – расход воды в процессе опорожнения публичной водопроводной, водораспределительной сети определяется по формуле:

где:

0,785 – коэффициент перевода (0,785=ϖ/4);

n – количество опорожненных участков труб, единиц;

d – диаметр участка опорожненной трубы, м;

Li – протяженность участка опорожненной трубы, м.

Vs/d. r.t/d. – технологический расход воды на промывку публичных водопроводных и водораспределительных сетей, определяется по формуле:

Vsp/dz. r.t/d. = 2827 ∙ ∑di2 ∙ v apa. ∙ t sp. , м3, (18)

где:

2827  – расчетный коэффициент (ϖ/4 x 3600);

di – диаметр промытого трубопровода, м;

vapa. – скорость воды, м/с;

tsp. – продолжительность промывки, устанавливается не более 1,5 часов.

Оператор составит акт проведения промывок публичной системы водоснабжения, после каждой промывки, в которых обязательно указывается дата, диаметр и материал трубы, длина участков публичной системы водоснабжения, продолжительность промывки и объём воды использованный для промывки.

Если эти документы не составлены, соответствующие объёмы воды не учитываются при расчете технологического расхода воды.

Для повторной промывки публичной системы водоснабжения предоставляется и акт обосновывающий необходимость дополнительной промывки.

Примечание:

vapa – скорость воды устанавливается 1 м/с;

tisp. – продолжительность промывки устанавливается 1,5 часа;

Объем воды при отборе проб для проверки качества воды в публичных водораспределительных сетях, Vpr.r. r./d., в процессе распределения определяется по формуле:

V pr. r. t/d. = q ∙ t ∙ n pr, м3, (19)

где:

q – количество (дебит) воды, протекающей по кранам при отборе пробы воды, м3/час;

t – время протекания воды по крану для отбора пробы воды, часов;

n pr. – количество проб воды, взятых из публичных водораспределительных сетей, единиц.

Примечание:

q – количество (дебит) воды, протекающей по кранам при отборе пробы воды, устанавливается 0.36 м3/час;

t – время протекания воды по крану для отбора пробы воды, часов, устанавливается на уровне 0,25 часа;

n pr, – количество проб воды, взятых из публичных водораспределительных сетей, устанавливается в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Технологический расход воды, используемой на промывку, дезинфекцию резервуаров, Vsp./dz.rz/bz., определяется по формуле (11) пункта 25 настоящего Положения.

Примечание:

Технологический расход воды при транспортировке и распределении воды, в том числе в процессе опорожнения (Vg. r.t/d) и промывания (Vsp/dz. r.t/d.) публичных водопроводных, водораспределительных сетей, представляется на основании данных предоставленных в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

Технологический расход воды, используемой на промывку, дезинфекцию резервуаров (Vsp./dz.rz/bz.), представляется на основании данных предоставленных в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

[Пкт.29 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

30.  Общий расход воды на противопожарные нужды, Vsmr.antiincend., определяется по формуле:

Vsmr.antiincidend. = Vincend.+V tst.hidr., m3, (20)

где:

a) расход воды на ликвидацию пожаров определяется по формуле:

Vincend. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tfn , m3, (21)

где:

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/ч;

q – нормативный расход воды на одну насадку, подключенную через гидрант, л/сек;

n – количество гидрантов с прямым подключением шланга в процессе ликвидации пожара;

tfn – отработанное время гидранта с прямым подключением шланга в процессе ликвидации пожара, часов.

Примечание:

q – нормативный расход воды на один гидрант при прямом подключении шланга устанавливается 15 л/сек;

n – количество гидрантов с прямым подключением шланга в процессе ликвидации пожара устанавливается по данным, представленным Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел, согласно технической схеме публичной системы водоснабжения;

tfn – фактически отработанное время гидранта устанавливается по данным, представленным Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел, (с данными актов о ликвидации пожара).

b) технологический расход воды на процессы технической проверки гидрантов определяется по формуле:

Vtst.hidr. = 3,6 ∙ q ∙ n ∙ tvf, m3, (22)

где:

3,6 – коэффициент перевода л/с в м3/ч;

q – нормативный расход на один гидрант при прямом подключении шланга, л/сек;

n – количество гидрантов, проходящих процедуру технической проверки, единиц;

t v.h – продолжительность технической проверки гидранта, часов.

Примечание:

q  – нормативный расход воды на один гидрант при прямом подключении шланга устанавливается 15 л/сек;

n  – количество гидрантов, проходящих процедуру технической проверки, определяется согласно технической схеме публичной системы водоснабжения, единиц;

t v.h. – продолжительность технической проверки гидранта устанавливается 0,03 часа.

- При наличии водомеров используется фактический показатель объема воды, зафиксированный водомерами, но не выше объема воды, полученного расчетным путем.

- Объем воды на нужды противопожарных служб в городах, селах регулируется оператором, Службой гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций Министерства внутренних дел и органом местного публичного управления в соответствии с Положением о публичной услуге водоснабжения и канализации.

31.  Расход воды на хозяйственные нужды оператора, предоставляющего публичную услугу водоснабжения и канализации, Vn.g.opr., определяется в зависимости от численности работников оператора, количества рабочих дней работников, количества единиц технологического оборудования (используемых грузовиков, автомобилей), площади рабочих помещений на участках.

Примечание:

- Годовой объем воды на питьевые и бытовые нужды оператора определяется на основании данных предоставленных в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению;

- При наличии водомеров используется фактический показатель объема воды на хозяйственные нужды, зарегистрированный в предыдущем периоде по показаниям водомера, но не выше объема воды, полученного расчетным путем.

[Пкт.31 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

32. Общий технологический расход воды в публичной канализационной системе, Vc.t. s.cnl., определяется по формуле:

Vc.t. s.cnl. = Vsp.grt. + Vtr.nm. + Vlb. + Vds.r.cln.. + Vr.rulm. + Vetanş.pompe + Vinst.i-n., m3, (23)

где:

Vsp.grt. – объем воды, используемый в процессе промывки решеток («подвала» насосного отделения), определяется по формуле:

Vsp. grt. = s ∙ t ∙ n ∙ q/1000 ∙ 365, м3, (24)

где:

s – площадь отделения решеток (площадь «подвала» насосного отделения), м2 площади;

t  – продолжительность промывки 1 м2 площади, секунд;

n – количество промывок за 24 часа;

q – дебит потока воды, л/(с ∙ м2).

Примечание:

s – площадь отделения решеток (площадь «подвала» насосного отделения) определяется по техническим данным установки;

t – продолжительность промывки устанавливается 12 секунд;

n – количество промывок за 24 часа устанавливается как один раз;

q – дебит потока воды устанавливается соответствующим 2 л/(с ∙ м2).

Объем воды, используемый в процессе обработки осадка, Vtr.nm., определяется по формуле:

Vtr.nm. = Q s.u. ∙ ∑q, м3, (25)

где:

Q s.u. – количество сухого вещества, предназначенного для обработки, тонн;

q – расход воды на приготовление раствора (флокулянт) для технологического процесса обезвоживания осадка, м3/т сухого вещества (Qs.u.).

Количество сухого вещества, предназначенного для очистки Qs.u., определяется в зависимости от объёма сточных вод подлежащей очистке и мутности сточных вод подлежащих очистке на водоочистной станции, которая рассчитывается по формуле:

Qs.u.  = Qapăuz, ∙ (Cinf. – Cefl.), т (тонн), (26)

где:

Qapă.uz, – объем сточных вод, подвергаемых очистке на водоочистном сооружении, который устанавливается по показаниям расходомера водоочистного сооружения;

Cinf. – концентрация мг/л примесей на литр сточной воды в притоке (на входе в сооружение), подвергаемой очистке на водоочистном сооружении, которая устанавливается по результатам технических исследований лаборатории;

C efl. – концентрация мг/л примесей на литр очищенной сточной воды (в оттоке – на выходе из сооружения), которая устанавливается по результатам технических исследований лаборатории.

Примечание:

q  – расход воды, используемый на приготовление раствора (флокулянт) для технологического процесса обезвоживания осадка, соответствует объему воды, указанному в техническом паспорте установки/агрегата по приготовлению реактивов при обработке сухого вещества (Q s.u.);

Vlb. – объем воды, используемый на технологические процессы лаборатории,  определяется по формуле (13) пункта 27 настоящего Положения;

Vds.r.cnl. –  объем воды, используемый в процессе прочистки публичных канализационных сетей, определяется по данным за последние 3 года в зависимости от среднего количества прочисток сетей и от израсходованного объема воды;

Vr.rulm. – технологический расходы воды на охлаждение подшипников насосов, воздуховодов на водоочистных станциях определяется согласно формулы (10) из пункта 23;

Vetanş.pompe – технологический расходы воды через уплотнения определяется на основании данных из технических паспортов насосов, в зависимости от типа насоса и конструкции системы уплотнения;

Vinst.i-n. – объём воды потребляемой установками в технологических процессах очистки сточных вод и переработки шламов (согласно технических паспортов или данным проекта станции очистки сточных вод).

[Пкт.32 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

Подраздел 2

Потери воды

33.  Общие потери воды при предоставлении публичной услуги водоснабжения и канализации, Vpr. a.sum., определяется по формуле:

Vpr. a.sum. = Vst. tr. rz/bz. + Vpr. r.t/d.t,   м3, (27)

где:

Vst.tr. rz/bz.  – потери воды на станциях очистки питьевой воды определяется по формуле (28) пункта 34 настоящего Положения;

Vpr. r.t/d.t. – потери воды при транспортировке и распределении воды по публичным водопроводным, водораспределительным сетям определяются по формуле (29) пункта 35 настоящего Положения.

34. Потери воды на станциях очистки питьевой воды из резервуаров/бассейнов, Vst.trt.rz/bz., определяются по формуле:

Vst. trt. rz/bz.  = 0,001 ∙ S umectată ∙ q scurgere ∙ 365, м3, (28)

где:

S umectată – общая увлажненная площадь резервуаров/бассейнов м2 площади;

q scurgere – объем утечки просочившейся воды на 1 м2 увлажненной площади за 24 часа;

365 – расчетный период, дней.

Примечание:

Sumectată – общая увлажненная площадь резервуара/бассейна, устанавливается в зависимости от типа резервуара/бассейна, данных технического паспорта установки и поддержание уровня воды в резервуаре на 0,3 м ниже потолка резервуара/бассейна;

q scurgere,  – объем утечки просочившейся воды на 1 м2 увлажненной площади устанавливается 3 л/м2 увлажненной площади за 24 часа.

[Пкт.34 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

35. Потери воды при транспортировке и распределении воды по публичным водопроводным, водораспределительным сетям, Vpr. r. t/d., определяется по формуле:

V pr. r. t/d. = Vdt./av. + Vg.r.t/d. + Vpr. lt.. + V sc. rz/bz. r.t/d. , м3, (29)

где:

Vdt./av. – объем утечки воды в сети при повреждениях и/или авариях публичных водопроводных, водораспределительных сетей определяется по формуле:

где:

3600 – коэффициент перевода л/с в м3/ч;

μ – коэффициент утечки 0,6;

S – площадь разлива воды (площадь дыры, прорыва, трещины трубопровода), м2 площади;

t – продолжительность утечки воды из сети с момента уведомления, локализации случая утечки воды до остановки утечки, часов;

g – гравитационное ускорение, м/с2;

P – давление воды в трубопроводе на аварийном участке, м.вод.ст.

Примечание:

t – продолжительность утечки воды из публичной системы водоснабжения с момента получения информации, установления местонахождения утечки воды из публичной системы водоснабжения из-за прорыва, поломки сети до момента прекращения утечки воды, устанавливается не более 2 часов для сетей диаметром 20-450 мм и 3 часа для сетей диаметром 500-1200 мм. В случае трещин, продолжительность утечки воды из публичной системы водоснабжения не может превышать 4 часов;

g  – гравитационное ускорение составляет 9,81 м/г2;

P – давление воды в водопроводе на аварийном участке устанавливается – фактическое давление рассчитанное в точке публичной системы водоснабжения где произошла авария.

Площадь разлива, S, при прорывах, поломках и трещин водопровода, определяется оператором отдельно для каждого прорыва, поломки или трещины, но не может быть больше чем площадь поперечного сечения водопровода. Оператор доказывает достоверность данных объёмах для каждого прорыва, поломки или трещину. Если оператор не доказывает достоверность предоставленных объёмов, рассчитанные на их основе объёмы воды исключаются из расчета. Площади утечки воды из водопроводов в каждом случае включаются в Приложение № 2 к настоящему Постановлению.

[Формулы (31)-(32) утратили силу согласно Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

Для расчета объёмов воды, при утечек из публичных сетей водоснабжения, в случае аварий, оператор ведет учет аварий и каждая авария регистрируется в журнале учета аварий произошедших в публичной сети водоснабжения (далее Журнал аварий).

Журнал аварий заполняется всеми данными указанными в Приложении № 2 к настоящему Постановлению. При отсутствии одного параметра для конкретной аварии, объём утечек воды из публичной сети водоснабжения для этой аварии, не рассчитывается.

Обладатели лицензий предоставят Агентству ежеквартально, до 10 числа первого месяца квартала, копию записей из Журнала аварий, произошедших в предыдущем квартале.

Объем воды в процессе опорожнения публичных водопроводных, водораспределительных сетей, Vg.r. t/d., определяется по формуле (17) пункта 29 настоящего Положения.

Объем скрытых потерь воды, Vpr.lt., определяется по формуле:

где:

ΣW1oţ – общие скрытые потери воды в стальных трубопроводах;

ΣW1f – общие скрытые потери воды в чугунных трубопроводах;

ΣW1b/a – общие скрытые потери воды в железобетонных трубопроводах;

ΣW1etc. общие скрытые потери воды в трубопроводах из других материалов (полиэтилена и др.), в том числе:

- общие скрытые потери воды исходя из материала трубопровода (ΣW1oţ; ΣW1f; ΣW1b/a; ΣW1etc. ) определяются по формуле:

где:

LX – общая протяженность публичных водопроводных, водораспределительных сетей из труб из одного материала, км;

qX – объем допустимых потерь воды на 1 км сети, л/мин.;

n – период работы трубопровода ч/год.

Примечание:

W1X, – определяется в зависимости от материала трубопровода;

LX – устанавливается в зависимости от общей протяженности водопроводных, водораспределительных сетей из труб из одного материала, км;

qX – устанавливается по показателям для водопроводных, водораспределительных сетей, изложенным в пункте 7.13, таблицы № 6 Строительных норм «СНиП 3.05.04 – 85» («Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации») с использованием коэффициента перевода л/с в м3/ч.

n – определяется в зависимости от периода работы трубопровода (периода эксплуатации – часов в течение года).

Объем утечки воды из резервуаров/бассейнов публичных водопроводных, водораспределительных сетей, V sc. rz/bz. r.t/d., определяется по формуле (28) пункта 34 настоящего Положения.

Расчет годового объема потерь воды вследствие утечки из сети при повреждениях и/или авариях публичных сетей при транспортировке и распределении воды по публичным водопроводным, водораспределительным сетям, Vpr. r. t/d. представляется на основании данных предоставленных согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

Расчет объема скрытых потерь воды представляется на основании данных предоставленных согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

[Пкт.35 изменен Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

Раздел 4

УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА И ПОТЕРЬ ВОДЫ

36. Ежегодно до конца февраля операторы, предоставляющие публичную услугу водоснабжения и канализации, обладатели выданных Агентством лицензий, представляют Агентству расчеты технологического расхода и потерь воды в публичных системах водоснабжения и канализации, пересмотренные за прошлый год на основе параметров фактически зарегистрированных и планируемых на отчетный год. Эти расчеты выполняться в соответствии с настоящим Положением. Расчеты сопровождаются информационной запиской, которая обязательно должна содержать минимальную информацию в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

[Пкт.36 в редакции Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

[Пкт.36 в редакции Пост. НАРЭ N 273/2018 от 28.09.2018, в силу 02.11.2018]

37. В случае, когда пересмотренный объем технологического расхода и потерь воды больше, чем фактический зарегистрированный оператором объем в прошлом году, объем технологического расхода и потерь воды, общепринятый в тарифных целях, не может превышать фактически зарегистрированный оператором объем в прошлом году.

В случае, когда пересмотренный объем технологического расхода и потерь воды меньше, чем фактически зарегистрированный оператором объем в прошлом году, объем технологического расхода и потерь воды, общепринятый в тарифных целях, не может превышать уровень пересмотренного объема технологического расхода и потерь воды.

[Пкт.37 в редакции Пост. НАРЭ N 273/2018 от 28.09.2018, в силу 02.11.2018]

38. Агентство в процессе рассмотрения расчетов технологического расхода и потерь воды вправе запрашивать от обладателей лицензий дополнительную информацию для пересмотра, регулирования и утверждения технологического расхода и потерь воды в публичной системе водоснабжения и канализации. При расчете технологического расхода и потерь воды используются технические данные из журналов эксплуатации оборудования, технических паспортов установок, технологических карт эксплуатации публичной системы водоснабжения и канализации. Если предоставленные оператором расчеты потерь воды не подтверждаются соответствующими документами, Агентство исключает из расчета объёмы потерь воды, неподтвержденные документами.

[Пкт.38 в редакции Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

[Пкт.38 в редакции Пост. НАРЭ N 273/2018 от 28.09.2018, в силу 02.11.2018]

39. Агентство ежегодно утверждает пересмотренный объем технологического расхода и потерь воды для прошлого года и планируемый объем на отчетный год обладателям лицензий, которые предоставляют публичные услуги водоснабжения и канализации.

[Пкт.39 в редакции Пост. НАРЭ N 273/2018 от 28.09.2018, в силу 02.11.2018]

| Приложение № 1 к Положению об установлении и утверждении, в целях определения тарифов, технологического расхода и потерь воды в публичных системах водоснабжения, утвержденному Постановлением НАРЭ № 180/2016 от 10 июня 2016 г Данные используемые для определения технологического расхода и потерь воды 1. Технические параметры поверхностного источника воды. 2. Параметры водозаборных трубопроводов из поверхностного источника воды (аспирационных, сифонных, гравитационных) |
| --- |
| Диаметр водопровода, мм | Толщина стенки водопровода, мм | Тип водопровода | Протяженность, м | Количество участков |
| Пример: |
| 1020 | 16 | Сталь | 1600 | 2 |

| 3. Технические параметры функциональных артезианских скважин |
| --- |
| № | Номер артезианской скважины | Глубина артезианской скважины, м | Марка установленного водяного насоса | Максимальный расход водяного насоса, м3/ч |
| Из реестра оператора | Из государственного реестра |
| Пример: |
| 1. | 15 | f/n | 140 | VS – 6/26 | 8 |

| 4. Технические параметры водонапорных башен при водозаборе |
| --- |
| № | Расположение водонапорной башни | Объём воды, м3 | Внутренняя поверхность водонапорной башни, м2 | Тип опоры (полный или нет) | Размеры башни |
| Диаметр, мм | Высота, мм |
| Пример: |
| 1. | Санитарная зона артезианской скважины № | 15 | 41,23 | С опорой заполняемой водой | 1,5 | 8 |

| 5. Параметры водоводной сети от артезианской скважины до водяной башни/резервуара |
| --- |
| Расположение сети | Материал водопровода | Диаметр, мм | Толщина стенки водопровода, мм | Длина, м |
| Пример: |
| артезианская скважина № 2 - резервуар питьевой воды | PE | 140 | 10,3 | 560 |
| Всего |  |  |  | 560 |

| 6. Технические параметры резервуаров питьевой воды в сети |
| --- |
| № | Номер резер- вуара по реестру | Тип резервуара (цилиндрический, параллелепипедный) | Материал резервуара | Параметры резервуара | Объём резер- вуара, м3 |
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Диаметр, м |
| Пример: |
| 1 |  | цилиндрический, параллелепипедный | железобетон |  |  | 5,3 | 12 | 600 |
| 2 |  | цилиндрический, параллелепипедный | железобетон | 12 | 6 | 3,39 |  | 244 |

| 7. Технические параметры станции водоочистки 7.1. Фильтры |
| --- |
| № | Тип фильтра (быстрый, предварительный) | Размеры фильтра, м | Размеры фильтрующего слоя, м |
| Длина | Ширина | Высота | Длина | Ширина | Высота |
| Пример: |
| 1. | быстрый | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 1,2 |

| 7.2. Резервуары/бассейны/другие установки |
| --- |
| № | Тип резервуара/бассейна | Материал резервуара/бассейна | Размеры резервуара/бассейна |
| Длина, м | Ширина, м | Высота, м | Диаметр, м |
| Пример: |
| 1 | Отстойник | Железобетон |  |  | 6 | 12 |
| 2 | Смесительная камера | Железобетон |  |  |  |  |

| 8. Параметры публичной водораспределительной сети |
| --- |
| Диаметр водопровода | Толщина стенки водопровода | Тип водопровода | Длина | Количество участков |
| Пример: |
| 152 | 4 | Сталь | 500 | 2 |
| 170 | 8,3 | Чугун | 1200 | 4 |
| 110 | 5,3 | НА | 2500 | 8 |
| Всего |  |  | 4200 | 14 |
| Примечание: Количество участков должно быть представлено с реальными значениями. В случае непредоставления или предоставления значений не соответствующих действительности, при расчете принимается максимальная длина одного участка 800 м, в соответствии с правилами. |

| 9. Водоочистные сооружениях |
| --- |
| № | Установка (решетки, насосная станция) | Размеры |
| Длина, м | Ширина, м | Диаметр, м | Высота, м |
| Пример: |
| 1. | Решетка |  |  |  |  |
| 2. | Насосная станция |  |  |  |  |

| 10. Расход воды на хозяйственные нужды оператора, (Vn.g.opr.) |
| --- |
| № | Потребность водопотребления | Норма расхода воды, л/24 часа | Количество потребителей, единиц оборудования, установок, площадь помещений | Объём потребленной воды, м3/24 часа | Количество рабочих дней в году | Годовой расход воды, м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Технический персонал | 60 |  |  |  |  |
| 2. | Автомобили | 15 |  |  |  |  |
| 3. | Используемое техническое оборудование (грузовики, автомобили) | 24 |  |  |  |  |
| 4. | Мытье полов в помещениях | 0,33 |  |  |  |  |

| 11. Список прорывах, поломках и трещин в соответствии с Журналом регистрации аварий |
| --- |
| № | Дата | Адрес | Тип аварии (прорыв, поломка, трещина) | Диаметр повреж- денного водоп- ровода × толщина стенки, м | Мате- риал водоп- ровода | Давле- ние в повреж- денном водоп- роводе, м вод. ст. | Время регис- трации аварии | Время оста- новки утечки воды | Время утечки воды | Длина опорож- ненного участка, м |
| Пример: |
| 1 | 17.06.2021 | Бд.Дачия, 2 | прорыв | 75 x 3,6 | PE | 45 | 15.00 | 17.00 | 2 | 320 |
| 2 | 29.10.2021 | ул.31 Августа, 1 | трещина | 110 x 4,2 | PE | 50 | 10.00 | 11.30 | 1.5 | 460 |

[Приложение № 1 в редакции Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]

| Приложение № 2 к Положению об установлении и утверждении, в целях определения тарифов, технологического расхода и потерь воды в публичных системах водоснабжения, утвержденному Постановлением НАРЭ № 180/2016 от 10 июня 2016 г. Журнал – Модель учета аварий которые произошли в публичной сети водоснабжения |
| --- |
| № | Дата возникно- вения аварии | Адрес и место возникно- вения аварии | Тип аварии (прорыв, поломка, трещина) | Диаметр повреж- денной трубы × толщина стенки, мм | Мате- риал тру- бы | Давле- ние в повреж- денной трубы, м. вод. ст. | Пло- щадь утечки воды из повреж- денной трубы, м2 | Время регис- трации аварии | Вре- мя оста- новки утеч- ки во- ды | Вре- мя утеч- ки во- ды | Длина пустой секции, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пример |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17.06.2021 | Бд.Дачия, 2 | прорыв | 75 x 3,6 | PE | 45 | 0,0002 | 15.00 | 17.00 | 2 | 320 |
| Примечание: При необходимости обладатель лицензии может дополнить Журнал другой информацией. |

[Приложение № 2 в редакции Пост. НАРЭ N 10 от 18.01.2022, в силу 11.03.2022]